За безопасность вместе.

Для повышения уровня безопасности населения с 16 октября по 14 ноября 2017 года проводится Республиканская профилактическая акция «За безопасность вместе» по предупреждению возникновения  пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде. В связи, с чем, проводятся обследования электроустановок домовладений граждан на предмет выявления нарушений при эксплуатации электрооборудования. Необходимо помнить, что ответственность за техническое состояние и эксплуатацию электрической проводки и бытового электрооборудования в жилых домах, квартирах, на приусадебных участках, в гаражах и других домовладений, находящихся в индивидуальном пользовании граждан, в целом возлагается на жильцов. Неудовлетворительное техническое состояние электроустановок Ваших домов и квартир, создающее угрозу жизни и здоровью людей, возникновению пожаров, может повлечь административную ответственность по статье 20.12. КоАП РБ.

В преддверии наступления очередного осенне-зимнего пожароопасного периода хотелось бы еще раз напомнить об основных причинах возникновения пожаров, а также привести рекомендации по профилактике пожарной  и электробезопасности.

Пожары возникают, как правило, от короткого замыкания вследствие повреждения изоляции проводов и обмоток электрических машин и аппаратов, бытовых электрических приборов. При этом в местах, где повреждена изоляция, из-за малого сопротивления ток в цепи резко возрастает, что приводит к быстрому нагреву, воспламенению изоляции и даже расплавлению металла провода. Чтобы предотвратить опасность пожара, электроустановки защищают от коротких замыканий предохранителями и автоматическими выключателями, которые в этом случае быстро отключают электроустановку от источника напряжения. Электрический ток может оказаться опасным в пожарном отношении и при отсутствии короткого замыкания. Это происходит в том случае, если по проводу длительно протекает ток, значительно больше допустимого для данного типа и сечения провода (перегрузка). При большей перегрузке может загореться изоляция проводов. Значительное повышение температуры возникает также в местах плохого электрического контакта при соединении проводов между собой или при соединении проводов с электрическими машинами и аппаратами. Увеличенное переходное сопротивление в месте неплотного контакта вызывает его сильный нагрев и, как следствие, повреждение или возгорание изоляции, разрушение контакта.

Уважаемые граждане! Чтобы обезопасить себя и Ваших близких от возникновения в Ваших домовладениях пожаров от действия электрического тока, свести до минимума риск порчи или утраты имущества, риск утраты здоровья и даже жизни близких Вам людей, выполняйте приведенные ниже рекомендации по профилактике пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и электропроводки.

- применяйте предохранители с калиброванными плавкими вставками (не «жучки») или автоматические выключатели. Ток плавления вставки предохранителя или ток срабатывания автоматического выключателя должен соответствовать току нагрузки в схеме электроснабжения Вашего домовладения. Применяйте устройства защитного отключения (УЗО), которые являются наиболее эффективным инструментом защиты от короткого замыкания, перегрузки, повышают электробезопасность при пользовании электроэнергией и пожарную безопасность.

- не применяйте самодельные бытовые электрические приборы, особенно электронагревательные, а также самодельные удлинители для их подключения. Доверяйте ремонт электропроводки и электрических аппаратов только квалифицированным специалистам.

- не допускайте перегрузки электропроводки, например, включения в одну розетку нескольких электрических приборов с суммарным током, превышающим значение, на которое рассчитана электропроводка.

- не оставляйте без присмотра работающие электрические бытовые приборы, отключайте их при уходе из помещения. Отключайте даже приборы, имеющие «режим ожидания» - это не только снизит потребление электроэнергии, но и будет способствовать пожарной безопасности.

- помните об опасности, связанной с сильным нагревом колб электрических ламп накаливания и не располагайте их так, чтобы они соприкасались со сгораемыми материалами, не применяйте абажуры, отражатели и колпаки, кустарно изготовленные из сгораемых материалов.

- не допускайте сушки различных вещей на электрических нагревателях, особенно имеющих открытые нагревательные элементы (спирали).

Выполнение этих простых правил послужит гарантом безопасности для вас и ваших близких.

Инспектор энергоинспекции Волковысского МРО

филиала «Энергонадзор»  РУП «Гродноэнерго»                                 Дмитрий Якимович